## Slide 1
为什么增大 ASM overlap,CG 迭代反而增加?
椭圆问题上的诊断与单层修复 —— 保持 CG、不引入两层方法
MFEM 4.9 + PETSc 3.24 · 双实现交叉验证(MFEM / 纯 PETSc) · 立方体 P1 有限元
github.com/tianhaomahpc-ops/cg-asm-icc-research

## Slide 2
现象:overlap 增大,迭代反而上升
cardioid 实测(Sys3 / Torso,ICC L=0)
overlap | 平均迭代次数
O = 0 | 115
O = 1 | 200 (撞 max_it)
O = 2 | 200 (撞 max_it)
↑ 上升
经典 Schwarz 理论:overlap↑ 应当 iter↓。实测相反。
本工作只回答两个问题
①
为什么?
增大 overlap 为何使 CG 迭代上升,是不是代码 bug?
②
怎么修?
在保持 CG、不引入两层方法的前提下,如何修复?
预告:不是 bug;病根 = 子域解不精确 × 重叠重复计数;修复 = sASM(+Chebyshev),保 CG、单层。
2 / 12
ASM overlap ↑ → iter ↑ : 诊断与单层修复

## Slide 3
抽象:统一到一个干净的模型问题
主测问题(贯穿全部实验链):Sys3 / Laplace
− Δu = 1
u = 0 于 x = 0 面 (Dirichlet)
∂u/∂n = 0 于其余 5 面 (Neumann)
立方体 [0,1]³ · P1 四面体 · (nx+1)³ 顶点自由度
统一求解框架
CG preconditioned norm, rtol 1e-6
ASM(BASIC) overlap O = 0 / 1 / 2
子域 ICC(L) fill level L = 0 / 1 / 2
两套独立实现 MFEM 装配 / 纯 PETSc
另备两个问题作普遍性检验(第四部分): pure Neumann(奇异椭圆) 与 reaction-diffusion(质量主导) —— 验证同现象、同修复。
3 / 12
ASM overlap ↑ → iter ↑ : 诊断与单层修复

## Slide 4
诊断:迭代数受条件数支配,κ 含两个病灶
niter ~ √κ , κ = κ( M⁻¹A )
κ ≲
C₀²(δ)
稳定分解
overlap δ↑ 时 ↓(有利)
×
Nc
病灶 B:重叠重复计数
BASIC 把重叠 DOF 按 mₖ 累加
×
ωmax/ωmin
病灶 A:局部解不精确
ICC(L) ≠ 精确块逆,=1 当精确
核心命题 当病灶 A 与 B 同时存在,δ 增大使 (Nc · ω) 的放大盖过 C₀² 的下降 ⇒ κ ↑ ⇒ 迭代 ↑。
下面用实验逐一拆解:拔掉任一因子,趋势即翻回下降。
4 / 12
ASM overlap ↑ → iter ↑ : 诊断与单层修复

## Slide 5
实验 1:复现 + 排除「实现/装配产物」
问题 Sys3 / Laplace
目的:先确认这不是 MFEM / 矩阵转换的人为产物。
27 / 27
两独立实现在同一 METIS 矩阵上
迭代数逐位一致
逐位相同
-ksp_monitor 残差历史
每一步每一位都相同
三层对齐
矩阵零容差过滤
共享 METIS 分区
MatLoad 行布局保持
结论 现象是 BASIC + ICC + CG 方法内在,与具体实现无关 —— 后续可在任一实现上做。
5 / 12
ASM overlap ↑ → iter ↑ : 诊断与单层修复

## Slide 6
实验 2:定位病根 —— 子域解是否精确
问题 Sys3 / Laplace
唯一变量 = 子域求解器精度(BASIC、矩阵、分区全部不变)。nx=48,4 ranks。
子域求解器 | O = 0 | O = 1 | O = 2 | 趋势
精确 Cholesky | 52 | 34 | 30 | ↓ 下降
ICC(0) 不精确 | 132 | 148 | 179 | ↑ 上升
再加一轴:ICC 填充 L 同 overlap 下 L=0→1→2 迭代单调降 —— 双重锁定「不精确」是病根。
结论 子域精确求解 ⇒ overlap↑ 迭代↓(恢复经典理论);不精确 ⇒ 反向。病根之一 = 因子 A。
6 / 12
ASM overlap ↑ → iter ↑ : 诊断与单层修复

## Slide 7
实验 3:修因子 B —— sASM 对称缩放
问题 Sys3 / Laplace
M⁻¹_sASM = D⁻¹ᐟ² · M⁻¹_BASIC · D⁻¹ᐟ² , D = diag(mₖ)
方案 | O = 0 | O = 1 | O = 2 | 趋势
scheme 0 BASIC | 132 | 148 | 179 | ↑ 上升
scheme 3 sASM | 132 | 104 | 103 | ↓ 下降
对称 → 保 CG 约 10 行 PCSHELL、单层、无额外内存/全局通信。O=0 时 D=I,sASM≡BASIC(自检)。
结论 用 D⁻¹ᐟ² 精确抵消重叠区重复计数(因子 B),迭代趋势翻回下降,且仍是对称 CG。
7 / 12
ASM overlap ↑ → iter ↑ : 诊断与单层修复

## Slide 8
实验 4:sASM + Chebyshev 块解(修两因子)
问题 Sys3 / Laplace
子域用 2 步 Chebyshev(以 ICC 为光滑子)廉价逼近精确块逆:零额外内存、零额外全局通信、仍对称保 CG。
(O, L) | scheme 0 BASIC | scheme 3 sASM | scheme 4 sASM+Cheby2
0, 0 | 132 | 132 | 85
1, 0 | 148 | 104 | 68
2, 0 | 179 | 103 | 65
2, 2 | 90 | 67 | 42
179 → 65
scheme 4 在 O=2,L=0
≈ baseline 的 1/3
双实现 9/9 逐位一致 · 解正确(误差 5.4e-5)
结论 A、B 两个因子被同时廉价压低,scheme 4 在每个 (O,L) 都最低,且 overlap↑ 单调下降。
8 / 12
ASM overlap ↑ → iter ↑ : 诊断与单层修复

## Slide 9
普遍性:换两个问题,同现象、同修复
pure Neumann(奇异椭圆)
BASIC
64→68→87
↑
sASM
64→52→51
↓
overlap↑ 同样发病;sASM 同样修复。
reaction-diffusion(质量主导)
ICC(0) 心脏 dt
6→8→9
↑
ICC(2)
6→6→7
~
低 ICC 也发病;提高 ICC / sASM 即压平。
结论 「overlap↑ 迭代↑」不是某个问题独有 —— 只要局部解够不精确(低 ICC),三个问题都发病;差别只是幅度(质量主导→幅度小,椭圆→幅度大)。同一套 sASM / scheme 4 都能修。
9 / 12
ASM overlap ↑ → iter ↑ : 诊断与单层修复

## Slide 10
修复不止降迭代,也降「时间」
问题 Sys3 / Laplace
用 -log_view 的全局同步计数(确定性、机器无关;wall-time 在负载机器上不可信)。
方案 (O=2, L=0) | 迭代 | 全局同步 (MPI_Allreduce)
scheme 0 baseline | 179 | 668
scheme 4 sASM+Cheby2 | 65 | 329
VecTDot = 2·iter + 2 严格成立 ⇒ 内层 Chebyshev(在 SELF 块上)零全局同步;外层迭代降 = 全局同步降。
结论 全局 MPI_Allreduce 从 668 降到 329(≈2×)—— 这正是大规模并行(数千 rank)的真瓶颈。
10 / 12
ASM overlap ↑ → iter ↑ : 诊断与单层修复

## Slide 11
文献与理论定位:已证 / 待证
现象在文献中
Cai–Sarkis 1999 — RAS,指出 BASIC 重叠区重复计数 Efstathiou–Gander 2003 — 证 AS 收敛依赖着色数 Ernst–Flemisch–Wohlmuth 2009 — 逐字记录「overlap 再增大,不精确法的迭代数比精确法更差」(异设定,诚实标注)
理论状态
命题 | 状态
λmax ≤ Nc(因子 B) | 已严格证明
ω 谱等价(因子 A) | 已严格证明
精确解 overlap↑→↓ | 已严格证明
缩放令 λmax≤1(sASM) | 已严格证明
A×B ⇒ 迭代严格上升 | 机制+实证,无闭式
开放问题: 给出固定填充 ICC 在增大子块上的谱等价常数 ω(δ) 随 overlap 增长的闭式下界 —— 把「机制」补成定理。
11 / 12
ASM overlap ↑ → iter ↑ : 诊断与单层修复

## Slide 12
结论
①
不是 bug
两套独立实现 27/27 逐位一致,残差历史逐位相同。
②
病根 = A × B
子域解不精确(A)× 重叠重复计数(B)的乘积;拔掉任一即翻正。
③
修复 = sASM (+ Chebyshev)
D⁻¹ᐟ² 缩放消 B,Chebyshev 块解廉价压 A;保 CG、保单层。
普遍性
三个问题(Laplace / pure-Neumann / reaction-diffusion)在低 ICC 都发病,同一套方法都能修。
开放问题
ICC 在增大子块上 ω(δ) 的闭式下界 —— 把机制补成定理。
代码 · 数据 · 完整报告: github.com/tianhaomahpc-ops/cg-asm-icc-research